## Slide 1: NOX Systems
SmartIntego

## Slide 2: Agenda
    Overordnet gennemgang af NOX Systemet og SmartIntego
    Beskrivelse af SimonsVoss Admin
    Beskrivelse af SmartIntego
    Programmering af SmartIntego
    Gennemgang af test og status funktioner i SmartIntego
    Programmering af NOX

## Slide 3: SmartIntego
Der kan installeres op til 30 Hub/Routere på en NOX central
En router kan understøtte 16 døre
Rækkevidde op til 30 meter
Max 480 trådløse døre på en NOX central
Tilsluttes eksisterende netværksstruktur
Kan tilslutter Power over Ethernet (PoE) MAX. 3 VA
Dataoverførsel via 868MHz frekvens
Der anbefales at dedikere en slavecentral kun til trådløse døre ved Ca. 20 trådløse døre alt efter brugen af dørene
Software kan hentes ved at log ind på Aras.dk under support-Downloads-SmartIntego
Hent nyeste SmartIntego admin tool og SmartIntego setup

## Slide 4: SimonsVoss Admin

## Slide 5: SimonsVoss Admin
Højreklik på Noden og set IP
Standard Ipadresse 192.168.100.100
Brugernavn: SimonsVoss
Password: SimonsVoss
Ændre Password

## Slide 6: SmartIntego
Indtast Konfigurations password
Indtast låsepassword
DET ER VIGTIGT AT GEMME DISSE PASSWORD, samt konfigurationsfilen

## Slide 7: SmartIntego

## Slide 8: SmartIntego

## Slide 9: SmartIntego

## Slide 10: SmartIntego
Det er valgfrit om man benytter password her

## Slide 11: SmartIntego Manager
Højreklik på WaveNet_11_5

## Slide 12: SmartIntego Manager

## Slide 13: SmartIntego Manager

## Slide 14: SmartIntego Manager
Højreklik på Noden og indtast navn for Noden
Find Chip ID (for at tilføje en lås)

## Slide 15: SmartIntego Manager
Indtast Chip ID, som er med låsene

## Slide 16: SmartIntego Manager
RSSI (dBm)må ikke være lavere end -75
Eksempel
-60 er godt
-90 er dårligt

## Slide 17: SmartIntego Manager
Højreklik på LN og indtast navnet på låsen

## Slide 18: SmartIntego Manager
Når man står på en LN (lås), kan man taste Ctrl+Alt+s for at status
Må ikke være lavere end -75dB

## Slide 19: SmartIntego Manager
Når man står på en LN (lås), kan man taste Ctrl+Alt+t for at test
Her kan man teste at åbne en dør
Vælg G2_Open og indtast låsepassword

## Slide 20: NOX versioner

## Slide 21: SmartIntego

## Slide 22: SmartIntego

## Slide 23: SmartIntego

## Slide 24: SmartIntego

## Slide 25: SmartIntego ConfigData

## Slide 26: NOX

## Slide 27: NOX

## Slide 28: NOX

## Slide 29: NOX

## Slide 30: SmartIntego Afsluttende test

## Slide 31: Tak for i dag….
Find mere information om NOX systemet her:
    www.aras.dk
    www.noxsystems.dk